LM-Mekanik Atölyesi Çalışma Masası Teknik Şartnamesi

Mekanik atölyesi için üzerinde 4 adet mengene bulunan çalışma masasıdır.

Mengenelerin çene uzunluğu 125 mm olmalıdır.

Çalışma masası;

Boyutları en az : Yükseklik 85 cm, Genişlik 125 cm, Derinlik 125 cm olmalıdır.

Gövde 45x45 mm sigma alüminyum profilden yapılmış olmalıdır.

Çalışma masası ayakta çalışma yapmaya uygun olmalıdır.

Çalışma masası, bütün bağlantı elemanları ile demonde gönderilmektedir.