SE-01 SENSÖR EĞİTİM SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Eğitim seti; Sensör ve transdüserler ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2) Setin kullanım alanı en az 320mm x 250mm olmalıdır.

3) Eğitim seti çanta tipi olmalıdır.

ÇANTANIN ÖZELLİKLERİ

En: 27cm

Boy: 35 cm

Yükseklik: 16 cm

Sap: Plastik kaymaz.

Gövde: Sac üzeri fırın boyalı darbeye dayanıklı, kilit sistemli

Güç kaynağı beslemesi Power Fuseli Erkek Soketten

Çantada dahili olarak besleme katı montajlı olarak bulunmalıdır.

4) Eğitim setinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır.
• Besleme Gerilimi: 220V AC / 50Hz 
• DC Sabit Simetrik Güç Kaynağı : (-12V) - 0 - (+12V)  / 1A

• DC Sabit Güç Kaynağı : (+5V) - 0    / 1A

• AC Simetrik Güç Kaynağı : (12V) - 0 - (12V)  / 1A
• Dijital sayıcı

• 1 adet en az 830 delikli BreadBoard

• Güç kaynakları ile ölçü aletlerinde 4mm ve 1mm soket, diğer elemanlarda 1mm soket bulunmalıdır.
5) Eğitim setinde aşağıda belirtilen giriş - çıkış elemanları bulunmalıdır.
• En az 1 adet Optik sensör (NPN cisimden yansımalı)

• En az 1 adet Kapasitif sensör (PNP)

• En az 1 adet Endüktif sensör  (PNP)

• En az 1 adet Manyetik sensör (Reed röle)

• En az 1 adet Güneş paneli veya DC ampermetre-voltmetre

• En az 1 adet Isı sensörü (LM 35) 
• En az 1 adet Hoparlör 
• En az 1 adet Mikrofon 
• En az 1 adet Buzer 
• En az 1 adet LDR

• En az 1 adet NTC

• En az 1 adet PTC

• En az 2 adet Led diyot
6) Eğitim seti ile birlikte, 1 adet en az 2mt IEC güç kablosu verilmelidir.
7 Eğitim setinin üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıllık garantisi bulunmalıdır.
8) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.