KPZ-5 KOMPANZASYON EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A.	Enerji Giriş - Ölçüm Ünitesi

•	En az 70cm x 45cm x 185cm boyutlarında şeffaf polyester kapaklı pano

•	Pano kapağı Switch şalter korumalı ve sinyal lambalı

•	Enerji girişi 4x100A 30mA kaçak akım korumalı

•	Enerji girişi 3x80A termik manyetik şalterli

•	Enerji girişi 1x4A kumanda sigortalı, start - stop - acil durdurma butonlu

•	Enerji analizörlü, elektronik multimetreli, X/5A elektronik kombine sayaç ölçümlü, 75/5A akım trafolu olmalıdır.

B.	Alçak Gerilim (AG) Dağıtım Ünitesi

•	En az 60cm x 45cm x 185cm boyutlarında şeffaf polyester kapaklı pano

•	Pano kapağı Switch şalter korumalı ve sinyal lambalı

•	Kompanzasyon için 1 adet 3x40A termik manyetik şalterli

•	Kompanzasyon için 3 adet 75/5A akım trafolu

•	Dağıtım için 3 adet 3x40A çıkışlı termik manyetik şalterli olmalıdır.

C.	Harmonik Filtreli Kompanzasyon Ünitesi

•	En az 80cm x 45cm x 185cm boyutlarında şeffaf polyester kapaklı pano

•	Pano kapağı Switch şalter korumalı ve sinyal lambalı

•	3x4A sigorta korumalı 3 faz ölçümlü reaktif güç kontrol rölesi

•	Tek faz- Üç faz; 1x0.5kVAR 250V, 1x1kVAR 250V, 1x2kVAR 250V, 3x1kVAR 525V, 3x1.5kVAR, 525V, 3x2.5kVAR, 250V, 3x5kVAR, 525V kondansatör grupları (Toplam 8 adet) olmalıdır ve her grubun sigorta, kontaktör ve reaktör elemanları da verilmelidir.(Monafaze kademe kontaktörleri SVC kontaktör-9. Kademe ise şönt reaktör olmalıdır)

D.	Yük Üniteleri

a.	3 Faz Ayarlı Endüktif Yük Ünitesi

•	1x20A sigorta korumalı, Metal kılıflı sinyal lambalı (Enerji göstergesi için)

•	Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50 / 60Hz

•	Her fazda 0 - 3kVAR endüktif yük

•	Endüktif yükler 1x25A sigorta korumalı, sinyal lambalı

•	Her endüktif yük çalışma gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz

•	Her faz ± potansiyometre kontrollü,

•	Her faz 0.11 - 0.99Cosφ değişimi

•	Fan soğutmalı

•	3 Faz endüktif yük λ bağlı

•	Panel üzeri sembol ve devre şemalı

•	40cm x 45cm yalıtkan panelli ve en az 40cm x 50cm x 80cm boyutlarında metal kutulu, kilitlenebilir tekerlekli olmalıdır.

b.	3 Faz Ayarlı Rezistif Yük Ünitesi

•	Sigorta korumalı, Metal kılıflı sinyal lambalı (Enerji göstergesi için)

•	Besleme gerilimi: 220V - 240V AC, 50 / 60Hz

•	Her fazda 5 x 500W kademeli rezistif yük

•	Rezistif yükler 1x25A sigorta korumalı, sinyal lambalı

•	Her rezistif yük çalışma gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz

•	Her faz 0 - 5 kademeli paket şalterli, 20A

•	3 Faz rezistif yük λ bağlı

•	Panel üzeri sembol ve devre şemalı

•	40cm x 45cm yalıtkan panelli ve en az 40cm x 50cm x 80cm boyutlarında metal kutulu, kilitlenebilir tekerlekli

c.	3 Faz Harmonik Yük Ünitesi

•	50cm x 28cm yalıtkan panelli

•	Her faz için 7 adet E-27 duy

•	Her faz için elektronik balast, 20W tasarruflu PLC lamba

•	Elektronik balastlı lamba grubu

•	Opsiyonel olarak Yük ünitesi Alçak Gerilim (AG) Dağıtım ünitesi içerisinde montajlı verilebilir.

d.	Kompanzasyon Eğitim Seti Aksesuarları

•	Kompanzasyon Eğitim Seti Deney Kitabı verilmelidir.

6)	Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

7)	Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.